PROYECTO DE LEY

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de:

LEY

Articulo 1°:Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado catastralmente como  Circunscripción VIII, Sección: Rural, Parcela 663B, superficie 3H.01A.65C., Partida 6960/5, de la localidad de Arroyo Dulce, Partido de Salto, inscripto su dominio a nombre de Taraborrell Horacio.

Articulo 2°: El inmueble expropiado en el artículo anterior tendrá por destino  la construcción de una Planta Depuradora de Efluentes Cloacales, en el Partido de Salto.

Articulo 3°: El organismo de aplicación de la presente Ley será determinado por el Poder Ejecutivo.

Articulo 4°: Autorízace al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de Gastos de Recursos para el ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Articulo 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo

FUNDAMENTOS

El proyecto original  de Desagues Cloacales para la localidad de Arroyo Dulce, partido de Salto, contemplaba la ubicación de la Planta Depuradora en predios pertenecientes al Partido de Pergamino y el vuelco de los efluentes de la misma al arroyo Pergamino.

Dada esta circunstancia el Municipio de Salto curso una misiva donde propone la reubicación de la Plata Depuradora en el partido de Salto debido a la problemática funcional, impositiva y jurídica que supondría la inicial localización.

El proyecto actualmente se encuentra completo y presupuestado en el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (Spar), perteneciente al Ministerio de Infraestructura, vivienda y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Los Lotes presentados para la  reubicación de la mencionada Planta enunciados en el artículo 1° del proyecto, fueron inspeccionados por el Spar encontrándose totalmente apto para instalar la Planta de tratamiento.

La concreción de un sistema cloacal unificado trae aparejada la eliminación de los inconvenientes generados por el uso de pozos negros y permite mantener bajo control problemas puntuales dispersos unificándolos en un solo problema, es decir, el de la operación y el mantenimiento del mismo.

Por otra parte, la población local ha dado acabadas muestras de su vocación de progreso al haber logrado generar a partir del esfuerzo propio un hábitat que cuenta con todos los servicios comunes de otras localidades excluido el cloacal.

El sistema de desagües cloacales es considerado un factor determinante del nivel de salud de un conglomerado urbano en relación a las enfermedades infecciosas y parasitarias de transmisión hídrica, lo que justifica su demanda ya que se ha establecido en la sociedad moderna como otro indicador de estándar de vida, a tal punto que es muy difícil que una familia que ha padecido la ausencia de este servicio y ahora cuenta con él, piense en trasladar su residencia a lugares carentes del mismo.

Pesan en este sentido, las ventajas del sistema cloacal definidas por la posibilidad de su utilización según la necesidad de las reservas de agua, de operar más de un baño en forma simultánea, de poder utilizar electrodomésticos basados en volúmenes de agua, de no requerirse desagote periódico de pozos por uso propio o por incidencia de los ajenos, por eliminarse el peligro de derrumbe de pozos y afectación de patios y veredas, por eliminación de olores, etc., que además son evaluadas al momento de proyectar y/o adquirir una vivienda produciéndose el consiguiente aumento en el valor de las propiedades con servicio.

Las ventajas apuntadas se manifiestan contundentemente en el caso de grandes usuarios: escuelas, hoteles, reparticiones públicas, unidades sanitarias, etc.

Cabe agregar que la población ha manifestado a través de las autoridades locales, de las fuerzas vivas y del relevamiento efectuado su predisposición a la concreción del servicio cloacal.

CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO CLOACAL

Por las redes de alcantarillado circula normalmente aguas residuales que son fruto de la actividad de los habitantes de un núcleo urbano y que provienen preferentemente de cocinas y baños.

Las características de las aguas cloacales es muy variada dependiendo de factores como dotación de agua por habitante, hábitos de higiene y alimentación, época del año, etc.

En líneas generales, el líquido cloacal está compuesto por:

- Componentes inorgánicos: arenas y sustancias minerales disueltos en el agua de provisión (sulfatos, carbonatos y cloruros de calcio, magnesio, sodio, hierro y potasio).

- Componentes orgánicos: hidratos de carbono, lípidos y proteínas

- Componentes bacterianos: millones de bacterias por mililitro incluyendo coliformes, estreptococos, proteus y otros originados en el tracto intestinal; y microorganismos como virus, protozoarios y algas.

La principal causa de mortalidad y morbilidad ocasionada por enfermedades entéricas, se debe al inadecuado tratamiento de la excreta de allí la importancia de utilizar un sistema de tratamiento.

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

El sistema de alcantarillado de Arroyo Dulce estará compuesto por una red de colectoras que recibirán los efluentes cloacales domiciliarios a través de las conexiones con las unidades de vivienda; el desecho cloacal será transportado por las colectoras, a gravedad, hasta la Estación Elevadora provista de bombas que elevan el líquido a una cañería de impulsión que será la encargada de conducirlo, a presión, hasta la cámara de entrada a la Planta Depuradora. Ya en la planta, el desagüe cloacal comienza a depurarse en las lagunas de estabilización que es el sistema de tratamiento seleccionado.

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN

ASPECTOS GENERALES

Las lagunas de estabilización son estanques naturales o artificiales, de poca profundidad, definidos por diques de tierra. Son empleadas para el tratamiento biológico de los desechos cloacales basado en la autodepuración por procesos naturales. Dentro de los distintos tipos de lagunas de estabilización, se ha diseñado para la localidad de Arroyo Dulce una laguna de estabilización del tipo facultativa seguida de una de maduración.

Estas lagunas para el tratamiento de excretas tienen los siguientes objetivos:

- Protección epidemiológica: reduciendo e inactivando los organismos patógenos presentes en las aguas residuales, para evitar la presencia de los mismos en la zona de influencia de la descarga final.

- Protección ecológica (protección del ambiente): disminuyendo la carga orgánica (DBO) del líquido residual, que pueda afectar el nivel de oxígeno necesario para la vida acuática en el cuerpo receptor.

Las lagunas de estabilización pueden considerarse como una solución conveniente para el tratamiento de los efluentes cuando las condiciones locales lo permiten. Mediante una acción física, química y, fundamentalmente, en la mayoría de los casos, una conjunción de procesos desarrollados por bacterias y algas, se puede lograr una eficiente depuración de líquidos cloacales con un costo mínimo de construcción y mantenimiento.

Entre las ventajas de utilizar las lagunas de estabilización se pueden mencionar:

- Alta eficiencia en la eliminación de huevos y quistes de parásitos intestinales dado el período de retención hidráulica. Esta situación no ocurre en los tratamientos convencionales, aún con desinfección.

- Pueden tratar una gran variedad de aguas residuales domésticas cuando las cargas contaminantes de las mismas son biodegradables.

- Prácticamente no hay estructuras

- No son necesarios equipos mecánicos

- No es necesaria energía eléctrica

- Operación muy simple

- Mantenimiento con personal mínimo, no especializado

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Como fue expresado, la depuración de las aguas está íntimamente ligada a las actividades que desarrollan dos grupos de microorganismos: las algas y las bacterias.

La función de las bacterias (aeróbicas o anaeróbicas) es descomponer la materia orgánica. Estos organismos heterótrofos utilizan para su metabolismo la materia orgánica de los desechos (carbohidratos, proteínas y grasas) descomponiéndolos en sustancias simples como dióxido de carbono, nitratos y fosfatos, compuestos que posteriormente favorecen el desarrollo de las algas para construir su materia viva, con lo que se convierten en nutrientes.

La función de las algas es la de producir oxígeno para la respiración de las bacterias, para la descomposición de la materia orgánica y para mantener las condiciones aeróbicas del líquido. Estos organismos autótrofos, unicelulares o policelulares, son capaces de sintetizar la materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos, gracias a que contienen pigmentos fotosintéticos (clorofila) mediante los cuales producen oxígeno absorbiendo la energía solar y convirtiéndola en calor y energía química. En la laguna hay diversos tipos de algas: verdes, azules, fitoflageladas y diatomáceas que remueven fósforo, nitrógeno y carbono para satisfacer sus necesidades nutricionales.

Vemos pues que la materia orgánica que se incorpora al sistema con el líquido cloacal residual, es oxidada por las bacterias del mismo, utilizando el oxígeno liberado por las algas. Éstas utilizan la energía solar para sintetizar simultáneamente la materia orgánica por medio de sus pigmentos clorofilianos y del dióxido de carbono y amoníaco producidos por las bacterias.

En la laguna facultativa se pueden distinguir dos zonas: una superior en la cual se produce el proceso aeróbico en base a una simbiosis o comensalismo entre bacterias y algas; y una inferior que opera en condiciones anaeróbicas, donde las bacterias producen sustancias solubles que se convierten en gases como dióxido de carbono, gas sulfhídrico y amoníaco.

De lo expuesto, se desprende que el tratamiento seleccionado es una combinación de procesos naturales, biológicos y bioquímicos, denominados autodepuración, es decir, la transformación de compuestos biodegradables (putrescibles) en compuestos minerales gracias a la acción simultánea de los microorganismos presentes en la materia orgánica, el oxígeno y la energía solar.

La laguna de maduración tiene la finalidad de destruir los organismos patógenos, particularmente coliformes y huevos de parásitos, disminuir la población de algas, aumentar la sedimentación de materia suspendida y mejorar notablemente la calidad bacteriológica del líquido efluente del sistema de tratamiento.

Todo este proceso se asegura gracias a la permanencia (retención hidráulica) del líquido en las lagunas, el que se regula con los vertederos de entrada y salida a las mismas.

El tratamiento se completa con la desinfección del efluente cloacal antes de su disposición en el cuerpo receptor, eliminando el riesgo de afectar la salud de quienes directa o indirectamente utilicen, aprovechen o tomen contacto con ese cuerpo receptor.

Éste se materializa en una cámara de contacto en la que se produce la incorporación de hipoclorito de sodio como método desinfectante. Esta cámara tiene un recorrido sinuoso a los efectos de asegurar el tiempo de contacto del líquido efluente con el desinfectante. La desinfección con cloro tiene la propiedad de inactivar la mayoría de las bacterias patógenas, los virus, los protozoos y los helmintos (parásitos) que hayan podido superar las barreras del tratamiento.

Por último, el efluente de la cámara de contacto es conducido por una cañería hasta la obra de descarga previa al vuelco en el cuerpo receptor.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Comprende la realización en primera etapa de las obras civiles y electromecánicas que se describen a continuación:

CONEXIONES DOMICILIARIAS: Las mismas se ejecutarán en PVC de 110 Mm. de diámetro, espesor 3,2 Mm., con ramal a 45º desde colector domiciliario, curvas y tramos rectos necesarios, en un total de 476 conexiones.

RED DE COLECTORAS: Comprende la instalación de 10.381 metros de colectoras de PVC de ø 160 Mm. y 5 metros de colector de PVC de ø 200 Mm., aptos para desagües cloacales con junta elástica.

En las esquinas indicadas en los planos, cambios de dirección y pendientes, se instalarán bocas de registro de hormigón armado con sus correspondientes tapas, instaladas preferentemente en veredas. En algunos comienzos de cañerías, se ha previsto la instalación de cámaras de arranque para ventilación y limpieza. En colectoras cuya profundidad se encuentre por debajo de los tres (3,00) metros  se instalarán cañerías subsidiarias.

ESTACIÓN ELEVADORA: Dado el relieve del terreno, se debió proyectar un pozo de bombeo de líquido cloacal para poder salvar el desnivel hasta la Planta de Tratamiento.

Será de planta cuadrada de 1,80 m de lado, constituida por una cámara de ingreso del afluente y alojamiento de la reja canasto y de la compuerta de cierre; y por una cámara de bombeo húmeda. Se instalarán la misma, dos (2) equipos electrobombas centrífugas sumergibles para líquido cloacal, uno en servicio y otro de reserva. El sistema de acople y desacople automático en la conexión entre la electrobomba y la cañería de impulsión, mediante un sistema de guías, permite una fácil elevación del equipo y su rápida atención en el lugar. La instalación se completa con las obras y equipamiento de superficie: tapas metálicas, pórtico de izaje, agua para limpieza y servicio y red de energía eléctrica para iluminación y fuerza motriz.

Se ha previsto la provisión adicional de un grupo electrógeno trifásico y que posibilite poner en marcha los equipos de la estación elevadora de la red en caso de algún corte del suministro de energía eléctrica, todo con sus correspondientes órganos de maniobras, tableros y accesorios.

CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN: El líquido cloacal bombeado desde el Pozo de Bombeo, será conducido por su correspondiente cañería de impulsión de PVC de 160 Mm. de diámetro, clase 6, en una longitud aproximada de 2500 m hasta la Planta Depuradora de líquidos cloacales.

PLANTA DE TRATAMIENTO: Comprende la ejecución de un sistema de lagunas de estabilización en serie en un predio propuesto por la Municipalidad, ubicado en la CIRC VIII, Sección Rural, Parcela 663 (parte de la parcela) de dominio particular. La construcción se realizará con suelo del predio, previamente homogeneizado, en un movimiento  autocompensado, que incluso permitirá sobreelevar el terreno adyacente a las  lagunas.

Se completa la obra con la construcción de las cámaras de ingreso y egreso de las lagunas; la instalación de cañerías de interconexión y de freatímetros de control y medición; previo al vuelco en el cuerpo receptor se efectuará una cloración con dosificación automática y cámara de contacto; la obra de descarga; el sembrado de césped; la implantación de una cortina forestal y la colocación del cercado perimetral.

Por las razones expuestas se solicita a los señores acompañen la presente iniciativa.